## Slide 1
  En estos documentos se utilizarán de manera inclusiva términos como: el estudiante, el docente, el compañero u otras palabras equivalentes y sus respectivos plurales, es decir, con ellas, se hace referencia tanto a hombres como a mujeres.
MÓDULO 1
AJUSTES DE MOTORES

## Slide 2
ACTIVIDAD 12
USO DEL PLASTIGAGE EN
EL AJUSTE DEL MOTOR

## Slide 3
OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Reparar y probar el funcionamiento de motores de gasolina, diésel, gas e híbridos, tanto convencionales como de inyección electrónica y sus sistemas de control de emisiones, conjunto o subconjuntos mecánicos del motor, de lubricación y refrigeración, entre otros, utilizando las herramientas e instrumentos apropiados, de acuerdo a las especificaciones técnicas del fabricante.

## Slide 4
RECORDEMOS
¿QUÉ APRENDIMOS EN LA ACTIVIDAD ANTERIOR?
USO DEL VERNIER O PIE DE METRO EN EL AJUSTE DEL MOTOR
1 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Conocimos el uso del pie de metro en el ajuste del motor. ¿Recuerdas sus partes?
1
Aplicamos el uso del pie de metro en el ajuste del motor. ¿Qué problemas tuviste en este procedimiento?
2

## Slide 5
¡Compartan experiencias con sus compañeros!
ANTES DE COMENZAR
ALGUNAS PREGUNTAS
2 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¿Qué sabes sobre el plastigage?
¿Lo has ocupado alguna vez?
¿Qué importancia tiene en el ajuste del motor?

## Slide 6
Conocerás el uso del plastigage en el ajuste del motor.
1
Aplicarás el uso del plastigage en el ajuste del motor.
2
3 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Al término de la actividad estarás en condiciones de:
12
MENÚ DE LA ACTIVIDAD
USO DE PLATIGAGE
EN EL AJUSTE DEL MOTOR

## Slide 7
4 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
El Plastigage es un hilo de plástico utilizado para medir la tolerancia o juego radial que existe entre los puños de biela y sus respectivos metales, los puños de bancada y sus respectivos metales, también se puede utilizar para medir la tolerancia o juego radial que existe entre los puños de los árboles de levas y sus respectivas bancadas o descansos.
Está disponible en 3 versiones diferentes:
¿QUÉ ES EL PLASTIGAGE?
Verde.
Rojo.
Azul.

## Slide 8
5 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Como se observa en las escalas de los envases, cada color de Plastigage (Hilo de Plástico), tiene mediciones diferentes:
Verde = Desde 0.025 hasta 0,076 mm
Rojo = Desde 0.051 hasta 0,152 mm
Azul = Desde 0.102 hasta 0,229 mm
Entonces, deberá de utilizarse uno de ellos, dependiendo las tolerancias que entregue el Manual de Servicio del motor que se está midiendo.
¿QUÉ ES EL PLASTIGAGE?

## Slide 9
6 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
El Plastigage es un hilo de plástico que se utilizará para medir la distancia que queda entre un puño de biela y su respectivo metal de biela, o un puño de bancada con su respectivo metal de bancada, también entre un puño de árbol de levas y su respectivo apoyo o bancada en la culata.
Se utiliza en sectores en donde no existe otra forma de medición tan precisa por lo complejo de la medición, como tolerancia entre puños y metales.
CÓMO SE UTILIZA EL PLASTIGAGE

## Slide 10
7 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Los puños que se vayan a medir deben estar completamente limpios sin restos de aceite al igual que el metal del puño a medir.
Instalar en forma transversal un trozo de plastigage sobre el puño a medir como se observa en la imagen.
CÓMO SE UTILIZA EL PLASTIGAGE
MEDICIÓN

## Slide 11
8 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Después de realizado el torque, soltar la tapa de bancada con cuidado y desmontarla.
Una vez desmontada la tapa, enfrentar la escala del plastigage incluida en el envase, hasta dar con el ancho adecuado de la escala.
CÓMO SE UTILIZA EL PLASTIGAGE

## Slide 12
9 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Una vez obtenido el resultado, comparar con lo que indica el Manual de Servicio, para saber si está dentro de los márgenes adecuados.
CÓMO SE UTILIZA EL PLASTIGAGE

## Slide 13
REFLEXIONEMOS
HAGAMOS UNA PAUSA
¿Qué precauciones debemos tener al realizar una medición, utilizando el plastigage?
¿Qué partes del motor podemos medir utilizando este instrumento?
¿Crees que es fiable o es mejor ocupar otro instrumento?
¡Investiga en internet
ocupando tu celular!
¡Comparte tus respuestas!
10 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación

## Slide 14
11 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
INTERPRETACIÓN DE LECTURA DEL PLASTIGAGE
Los sobres o envases donde viene el plastigage, proveen múltiples escalas de medición.
En espacios muy reducidos o de difícil acceso, se puede cortar un trozo que incluya una escala completa, y observar cual es la medida más exacta que tomó el plastigage después de aplastado entre puño y metal al aplicar el torque.
Si al torquear el Plastigage es muy aplastado, quedará más ancho, por lo tanto, eso significa que hay muy poco espacio entre el puño y el metal.
Por el contrario, si al torquear el Plastigage, es levemente aplastado, quedará muy angosto, por lo tanto, eso significa que hay mucho espacio entre el puño y el metal.

## Slide 15
12 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Si queda poco espacio, no existirá la suficiente cantidad de aceite para lubricar esa zona y se producirá un desgaste excesivo y prematuro.
INTERPRETACIÓN DE LECTURA DELPLASTIGAGE
Si queda mucho espacio, se producirá una caída en la presión de aceite, ya que esos espacios son conductos de lubricación del sistema.
Por lo anteriormente explicado, es de suma importancia que el espacio entre puño y metal sea el adecuado.

## Slide 16
13 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Una vez terminada la medición, se deben limpiar completamente todos los puños medidos para sacar los restos de plastigage.
Luego lubricar el puño y el metal con abundante aceite nuevo de motor.
CÓMO SE UTILIZA EL PLASTIGAGE

## Slide 17
14 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
Montar en forma correcta la tapa de bancada o de biela (depende donde se efectuó la medición), y dar el torque correcto respetando las indicaciones del Manual de Servicio.
Recordar que, si el torque es angular, lo más aconsejable es cambiar pernos (o pernos y tuercas en caso de las bielas) nuevos.
CÓMO SE UTILIZA EL PLASTIGAGE

## Slide 18
15 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
CÓMO SE UTILIZA EL PLASTIGAGE
Para medir la tolerancia entre los puños del árbol de levas y sus descansos, la forma de hacerlo es siguiendo los mismos pasos que se realizaron para las mediciones de tolerancia entre puño de biela y sus metales o entre puños de bancadas y sus metales.

## Slide 19
16 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
VIDEO
VEAMOS EL SIGUIENTE
Uso correcto del Plastigage

## Slide 20
¿CUÁNTO APRENDIMOS?
PRACTICANDO CON USO DEL PLASTIGAGE
EN EL AJUSTE DEL MOTOR.
¡Ahora realizaremos una actividad que resume todo lo que hemos visto! ¡Atentos!
REVISEMOS
17 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
12

## Slide 21
ANTES DE COMENZAR LA ACTIVIDAD:
¡ATENCIÓN!
MATERIALES INFLAMABLES: Tener máxima precaución al momento de manipular o extraer el combustible de los sistemas del vehículo (bomba combustible, mangueras de inyección, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LA VISTA: Se utilizarán antiparras siempre que exista riesgo de proyección de partículas a los ojos. (aceites, líquidos refrigerantes y de freno, virutas del disco de freno, uso de circuitos eléctricos, etc).
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LOS PIES: Uso obligatorio de zapatos de seguridad al entrar al taller o laboratorio, en casos que exista riesgo de caídas de objetos pesados.
Manipular herramientas cuidadosamente.
Asegurar la integridad física propia y del grupo de trabajo.
Circular solo por las zonas de seguridad demarcadas.
Toda actividad debe desarrollarse bajo supervisión de la persona a cargo del taller o laboratorio.
PROTECCIÓN OBLIGATORIA DE LAS MANOS: Se utilizarán siempre guantes de protección cuando se manipulen cualquier tipo de fluidos, en uso de herramientas e intervención del motor, desarme de partes y trabajo en sistemas eléctricos.
¡Atención!

## Slide 22
ACTIVIDAD PRÁCTICA
12
19 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
¡PRACTIQUEMOS!
PRACTICANDO CON USO DEL PLASTIGAGE
EN EL AJUSTE DEL MOTOR.
Ahora realizaremos una actividad práctica.
Te sugerimos seguir las instrucciones que van
adjuntas en la guía que el profesor te entregará.

## Slide 23
PRACTICANDO CON USO DEL PLASTIGAGE
EN EL AJUSTE DEL MOTOR
20 MECÁNICA AUTOMOTRIZ | 3° Medio | Presentación
TICKET DE SALIDA
ANTES DE TERMINAR:
¡No olvides contestar la Autoevaluación y entregar el Ticket de Salida!
¡Hasta la próxima!